Муниципальное общеобразовательное учреждение

« Ижемская cредняя общеобразовательная школа»

Творческий проект

«Берестяная корзина»

Выполнил: Семёнов Иван, ученик 9 класса

МОУ «Ижемская СОШ»

Руководитель: Кирушев Евгений Станиславич,

учитель технологии

МОУ «Ижемская СОШ»

2010 г.

Оглавление

1. Выбор и обоснование темы проекта

2. Цель и задачи проекта

3. Схема обдумывания

4. История и современность обработки бересты

5. Основные параметры и ограничения

6. Развитие идеи

7. Требования к изделию

8. Инструменты и оборудование

9. Материалы

10. Технологическая последовательность изготовления корзины

11. Контроль качества

12. Техника безопасности при выполнении работы

13.  Эколого-экономическое обоснование

14. Стихотворение о бересте

15. Использованная литература

- Выбор и обоснование темы проекта.

Я занимаясь плетением из бересты и изготовлением пластовых изделий из бересты на занятиях кружка «Зарни кияс». Я понял, что уже могу выполнить довольно сложную работу. В мечтах мне давно хотелось сделать по-настоящему красивое, большое и полезное изделие. Я решил сделать корзину, т.к.это изделие имеет большую практическую ценность, может заменить любую ёмкость из неприродных материалов. Берестяные вещи создают уют в доме, хранят в себе тепло человеческих рук,  украшают любой интерьер.

- Цель и задачи проекта

Цель проекта – изготовить большую, крепкую берестяную корзину.

Задачи:

- Изучить историю обработки бересты.

- Определить основную идею проекта.

- Выбрать объект и технологию труда.

- Изготовить корзину согласно технологии.

- Провести контроль качества изделия.

3. Схема обдумывания.

Прежде чем приступить к работе над проектом, необходимо четко представлять

все основные аспекты своей работы. Я это представляю так:

- Изучить потребность

- Познакомиться с историей плетения из бересты

- Выбрать модель

- Конструкцию

- Приготовить материал (бересту)

- Инструменты

- Разработать технологию изготовления

- Техника безопасности

- Экономический расчет

4. История и современность изделий из бересты.

Не так давно почти в каждой семье сельского северянина можно было увидеть берестяные изделия в виде женской коробки для шитья, мужской табакерки, детской погремушки, пастушьей дудочки деда или шкатулки бабушки. В более давние времена из бересты гнали черный дёготь, делали лёгкие лодки, плели лапти, болотные сапоги и зимние валенки, шили куртки и картузы, строили жилище-чум. Каких только форм солонок, чуманов, пестеров, лукошек, ложек, музыкальных инструментов не изготовляли из бересты. А туеса берестяные получались славные, все равно, что термос: можно в них хранить сметану и молоко – как в погребе не киснет. Даже рыба зимой в берестяных сумках не замерзала, а летом не портилась. Служила береста в старину и в качестве бумаги для книг и писем. Наверное, каждый знает берестяные грамоты.

В наши дни бересту стали использовать и как материал для изобразительного творчества. На ней выполняют рисунок теснением, используют в аппликации, рисуют на ней тушью и пишут живописные пейзажи кистью и красками. Теперь у нас становится модным ставить интерьер на тему старины, поэтому берестяные изделия вновь обретают популярность.

Береста всегда была одним из почитаемых поделочных материалов художников прикладного искусства. Мастера бережно относились к её заготовке, снимая бересту, старались не повредить ствол березы. Хорошо знали качества березы – прочность, эластичность, упругость, долговечность, хорошую обрабатываемость, декоративность и выразительность. Поражает  свойство бересты оберегать продукты от  червей и жуков и хранить свою температурную среду.

Во времена язычества народ Коми поклонялся деревьям, в особенности березе. Берестяные вещи находят в древних могильниках 3 – 7 столетия н. э . Так что береста используется людьми в качестве материала для изготовления домашней утвари  уже почти 2 тыс. лет и не потеряла  своей актуальности и теперь.

5. Основные параметры и ограничения.

Изделие должно отвечать следующим требованиям:

- Экологически чистое

- Красивое

- Безопасное

- Прочное

6. Развитие идеи.

Сделав выбор объекта труда, я стал обдумывать форму и размеры корзины.

Собрав необходимую информацию, я проработал такую схему:

| Корзина |
| --- |
| Материалы | Инструмен ты | Функция | Форма дна (основы) | Конструкция ручки |
| Ивовая лоза, Береста, Капрон. | Резак (ленторез), доска для нарезания, ножницы, крепки. | Рабочая, Декоративная, Комбинированная | Прямоугольная, Квадратная, | Плетеная Пластовая, Дереванная. |

В итоге я определил для себя не только объект труда, но и технологию, и стиль изготовления, выбрал материал и конструкцию.

7. Требования к изделию.

| Название изделия | Корзина |
| --- | --- |
| Функциональное назначение | Для хранения и переноса не очень тяжелых предметов |
| Пользователь | Неограниченно |
| Единичное или массовое производство | Единичное |
| Размеры | большие |
| Требования к материалам | Натуральные |
| Метод изготовления | Плетение |
| Требования с точки зрения качества | Плотная, без щелей поверхность |
| Экологические требования | Экологически чистые материалы – береста. |

8. Инструменты и оборудование.

Для изготовления изделия из берестяных лент понадобятся: резак, ножницы, доска для нарезания,  скрепки.

Резак изготовляется из 2 деревянных брусков, между которыми закрепляется лезвие. Лезвие можно сделать из обломка пилы по металлу, главное чтобы оно не было слишком широким. Чем толще нарезаемая береста, тем сильнее должно выступать лезвие(2-5мм). От толщины брусков зависит ширина берестяных полос. Доску для нарезания делают так: берут две доски (широкую и узкую) и соединяют их под прямым углом, чтобы в поперечном разрезе получилась буква «г». Ножницы не требуют особенных качеств. Скрепки служат для поддержания формы изделия во время плетения. Без них, пожалуй, не обойтись.

- Материалы.

Береста (верхний слой коры берёзы)- прекрасный материал для изготовления различных изделий. Он экологически чистый, влагостойкий, красивый и прочный, а также легкообрабатываемый.

Лучшая береста для изделий бывает на средних березах обхватом 75-100см. На сырых, болотистых местах береста непрочная, шероховатая; на открытых   солнечных  - малорастяжимая. Бересту снимают на некоторой высоте от земли и не слишком большими пластами. Береста снимается до оранжевого слоя, при этом на дереве остается луб, который защитит оголенный ствол. С поваленных берез можно снимать сколотни – берестяные «трубы». Они применяются для изготовления тесов.

Бересту  хранят, завернув в рулоны поперек волокон. Чтобы сделать какое-либо изделие, сначала надо почистить бересту.  Её укладывают на стол белой стороной кверху и снимают верхние белые слои до необходимой толщины. При этом, остатки можно использовать  для изготовления разных декоративных изделий. Для непосредственно работы  используется внутренний оранжевый слой бересты.

10. Технологическая последовательность изготовления корзины

Начиная делать любое изделие, надо четко представлять последовательность и технологию изготовления. Я делал свою корзину по такому  плану:

- нарезать полосы очищенной бересты необходимой ширины. Надо приблизительно рассчитать требуемое количество с учетом добавления.

- Заострить  концы полосок на 2-3см. это необходимо для пропускания  полосок между слоями.  (рис. 1)

- намазать полоски маслом (подсолнечным или др.) с помощью губки.

Собрать основу для плетения из четного количества полос (8*8, 10*10 и т. д.) как показано на рис.2, 3. При этом каждую полоску надо пропускать поочередно снизу и сверху   по отношению к перпендикулярным ей полосам. Прерывистая  линия  показывает дно будущей корзины.

4). Затем  уплотнить основу, сдвигая  полоски к центру кончиками ногтей. Это нужно, чтобы не было щелей.

5) найти середину каждой стороны и, соединив эти точки металлической линейкой, согнуть на себя каждый угол.

6) взять получившийся угол основы и сплести полосы так, чтобы каждая полоска одной стороны перешла на другую сторону угла.( рис.4)

- подтянуть полоски угла.(рис5.)

- такие же действия провести со всеми углами, после чего переплести полосы стенок. Не забывать подтягивать полосы, чтобы корзина получилась плотной.

- На получившуюся форму надеть стальную проволоку соответствующей длины и, загибая вниз сначала полосы угла, начинать оплетать её. Концы полос пропускаются в переплетение стенок (рис.6, 7, 8.). Так выглядит бортик корзины (рис.9.)

- Когда все полоски корзины спущены, их концы проплетаются и покрывают нижнюю и боковые части корзины. Если полос не хватило, добавляются новые. Так делают, пока все стенки и дно не будут оранжевыми.

- Ручку начинают плести с одного края корзины из 4 полос. Плетут наподобие косички и вставляют в противоположную сторону. Для жесткости внутрь ручки можно вставить толстую берестяную ленту.

- На этом изготовление заканчивается. Для красоты корзину слегка смазывают маслом.

11.Контроль качества.

Готовое изделие должно отвечать следующим требованиям:

- Корзина выполнена аккуратно, в соответствии с технологией.

- Соблюдена форма  изделия, нет перекосов и щелей.

- Выбранный материал соответствует назначению изделия.

12.Техника безопасности при выполнении работы.

Береста не является опасным в обработке материалом. Но элементарных требований придерживаться надо:

1)работайте чистыми руками.

2)осторожно работать с резаком

13.  Эколого-экономическое обоснование.

Корзина является экологически безвредным, не приносящим опасных последствий здоровью человека изделием, так как изготовлена из чистой бересты. Технология изготовления  также является абсолютно безопасной.

Определяя цену своей корзины, я суммировал затраты на материал,  время работы и т. д. вот что получилось.

Себестоимость корзины:

Время работы (около 10 часов ) = 300р.

Время на сбор бересты = 30р.

Стоимость бензина на поездку за берестой = 30р.

Износ инструментов (скрепки, доска и др.) = 10р.

Потрачено электричество = 10р.

То есть себестоимость изделия составляет 380р. Добавим к этому стоимость бересты, если её оценить по достоинству.

Стоимость материала (около 3 кв.м бересты) =300р.

Получается, я могу продать корзину за 680р. Сбросим 80р., так как я ещё только учусь и пока не мастер, и окончательная цена изделия будет равна 600р.

Вывод:

Заниматься плетением из бересты экономически выгодно.

14.  Заключение

Богаты наши чащи и хвоей, и смолой,

Но главное, богаты березовой корой.

В народе её кличут нехитро- береста.

Она крепка, надёжна, красива и проста.

В народе её любят и очень берегут,

Берестяные вещи хранят в домах уют.

Стоит краса-берёза, ствол ровен и высок,

Полезен для здоровья её весенний сок,

Растёт на ней гриб чага, он лечит от недуг.

Берёза - наш товарищ, берёза это друг.

Но главное богатство – это её кора.

Её мы собираем, когда придет пора,

А зимнею порою, чтоб не было тоски,

Мы делаем корзины, плетёнки, туески!

Недаром наши предки любили бересту –

Она незаменима бывала в их быту.

Берёза их лечила и радовала глаз,

И также бодро служит сегодня и для нас.

Приятная поверхность и мягкий рыжий цвет…

Я знаю - есть в берёзе неведомый секрет.

И сколько вдохновенья, и сколько красоты

Всего в одной полоске обычной бересты!

Семенов Ваня.

15.  Использованная литература

- Финягин В.В. Изделия из бересты. Уроки ремесла. 2001г.

- Канев В.Ф. Береста в руках юного умельца и учителя. 1994г.