Технология.

9 класс.

Тестирование по разделу

# "Технология Обработки материалов"

A01:

Из приведенных операций резания выберите ту, которая применяется для чистовой обработки поверхностей деталей:

1)	точение

2)	сверление

3)	шлифование

4)	строгание

5)	фрезерование

A02:

Из приведенных показателей режима резания на токарном станке назовите такой, который зависит от скорости вращения ходового винта:

1)	скорость резания

2)	величина подачи

3)	глубина резания

4)	чистота поверхности

A03:

Назовите тип стружки, который получается при резании вязких металлов:

1)	стружка скалывания

2)	стружка сливная

3)	стружка надлома

A04:

Выберите то направление строгания древесины, которое позволяет получить более гладкую (чистую) поверхноситть:

1)	поперек волокон

2)	против волокон

3)	вдоль волокон

4)	под углом к направлению волокон

A05:

Из приведенных видов клеев выберите такие, которые можно использовать для склеивания разнородных материалов:

1)	костный

2)	"Момент"

3)	мездровый

4)	казеиновый

5)	"Суперцемент"

A06:

Укажите клей, температура которого при склеивании не должна превышать 20 - 25 оС:

1)	костный

2)	синтетический

3)	мездровый

4)	казеиновый

A07:

Для приготовления костного клея используется только… (вставьте пропущенное слово):

1)	растворитель марки 246

2)	спирт

3)	щелочь

4)	вода

5)	скипидар

A08:

На деревообрабатывающих предприятиях применяется главным образом синтетический клей марки … (вставьте пропущенное слово):

1)	"Бустилат"

2)	полиуретановый (ПУ-2)

3)	эпоксидный (ЭД-20)

4)	карбамидный (КФ-МТ)

5)	"Момент"

A09:

Из нижеперечисленных типов клея выберите наименее водостойкий:

1)	эпоксидный

2)	казеиновый

3)	карбамидный

4)	резиновый

5)	костный

A10:

Укажите операцию в технологическом процессе ковки, при которой увеличивается поперечное сечение заготовки за счет уменьшения ее длины:

1)	осадка

2)	высадка

3)	протяжка

4)	прошивка

A11:

Выберите тип конструкционной стали, который хорошо поддается обработке при ковке и штамповке:

1)	хромистая

2)	молибденовая

3)	хромо-кремнистая

4)	марганцовистая

A12:

Для изготовления зубчатых и червячных колес, подшипников скольжения, шкивов ременных передач применяется главным образом термопластическая пластмасса типа … (вставьте пропущенное слово):

1)	полиамиды

2)	полиэтилен

3)	фторопласт

4)	винипласт

A13:

Термореактивная пластмасса с основой из хлопчатобумажных тканей называется … (вставьте пропущенное слово):

1)	гетинакс

2)	карболит

3)	текстолит

4)	эбонит

5)	стекловолокно

A14:

Самым тугоплавким припоем является … (вставьте пропущенное слово):

1)	чистое олово

2)	свинцово-оловянный сплав

3)	медно-цинковый сплав

4)	серебряный сплав

A15:

Для пайки мягкими припоями применяют … (вставьте пропущенное слово):

1)	газовые горелки

2)	бензиновые паяльные лампы

3)	электрическую дугу

4)	медный паяльник

5)	токи высокой частоты

A16:

Для получения мягкого припоя в сплав к олову добавляют … (вставьте пропущенное слово):

1)	серебро

2)	цинк

3)	свинец

4)	медь

5)	флюсы

A17:

Из перечисленных флюсов выберите тот, который применяется при пайке деталей из меди:

1)	хлористый цинк

2)	канифоль

3)	хлористый аммоний

4)	бура

5)	стеарин

A18:

Из перечисленных видов отжига первого рода выделите из списка тот, который ведется при температуре 400 - 600 оС:

1)	рекристаллизационный отжиг

2)	отжиг для снятия напряжения

3)	диффузионный отжиг

4)	отжиг для воронения

A19:

Для получения нужной структуры металла применяют три вида отжига стали: средний, низкий и высокий. Укажите температуру среднего отпуска стали:

1)	100 - 200 оС

2)	200 - 350 оС

3)	350 - 400 оС

4)	400 - 680 оС

A20:

При … обработке металлов нагрев сочетается с пластической деформацией (вставьте пропущенное слово):

1)	собственно термической

2)	индукционной

3)	термохимической

4)	термомеханической

A21:

Назовите инструмент, который используется для окончательной отделки поверхности металлических изделий:

1)	бархатный напильник

2)	доводочный брусок

3)	тонкая шлифовальная шкурка

4)	тонкодисперсионные пасты

A22:

При изготовлении шлифовальных шкурок, используемых для обработки неметаллических материалов, применяют … (вставьте одну или несколько разновидностей):

1)	кварц

2)	электрокорунд

3)	пемза

4)	стекло

5)	алмазный порошок

A23:

При шлифовании деревянной поверхности ее надо смачивать водой для того, чтобы … (вставьте пропущенное слово):

1)	не было разогрева изделия

2)	не забивалась шлифовальная шкурка

3)	не допускать задиров

4)	поднять прижатый ворс

A24:

Выберите материал, который применяют для стойкой прозрачной отделки изделий из древесины:

1)	анилиновые водорастворимые краски

2)	воск

3)	эмаль

4)	политура

5)	лак

A25:

Выберите краску для проведения внутренних работ по дереву и штукатурке одновременно:

1)	клеевая

2)	водоэмульсионная

3)	масляная

4)	нитроэмаль

5)	анилиновая

A26:

Выберите из списка, каким недостатком обладают водорастворимые красители:

1)	поднятие ворса после высыхания

2)	неравномерное окрашивание

3)	нестойкость во времени

4)	коробление изделия

A27:

В приведенном списке только одна машина в полном смысле является технологической, укажите ее:

1)	токарный станок

2)	трактор

3)	автомобиль

4)	подъемный кран

A28:

Только один из приведенных ниже механизмов преобразует один вид движения в другой, укажите его:

1)	шестеренчатая пара

2)	ременная передача

3)	винтовой механизм

4)	червячная пара

A29:

Из перечисленных типов плоскоременных передач выберите такую, оси шкивов в которой пересекаются:

1)	угловая

2)	открытая

3)	перекрестная

4)	полуперекрестная

A30:

Для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное используется … механизм (вставьте пропущенное слово):

1)	реечный

2)	кулисный

3)	кривошипно-шатунный

4)	винтовой

5)	червячный