Разработка урока по физике.

Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.

Ядерный реактор.

11 класс, продолжительность урока 90 минут

Побызакова Наталья Петровна,  учитель физики, I кв. категория

МБОУ «Гимназия»     г. Черногорск, Республика Хакасия.

Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор.

Цели:

- Раскрытие механизма деления ядер урана и возможности использования ядерной энергии на примере цепной ядерной реакции.

- Изучение условий протекания цепной ядерной реакции.

- Выявление экологических проблем в связи с использованием атомной энергии.

- Формирование общеучебных умений и навыков: решение комбинированных задач, работа со справочными таблицами и дополнительной литературой.

- Создание условий для развития познавательного интереса к предмету.

Оборудование: компьютер, проектор, справочные таблицы.

Ход урока:

I .  Актуализация знаний.

Вопросы для учащихся:

- Что называют ядерной реакцией?

- Какие типы ядерных реакций вы знаете?

- Как подсчитать энергетический выход ядерной реакции?

Предполагаемые ответы:

- Ядерными реакциями называют изменение атомных ядер при взаимодействии их с элементар-ными частицами или друг с другом.

- Радиоактивность (,  распады), взаимодействие ядер с протонами, нейтронами, синтез легких ядер.

- Чтобы найти энергетический выход ядерной реакции необходимо подсчитать массу частиц и ядер до и после реакции и разность масс умножить на энергетический эквивалент 931,5 МэВ.

II. Изучение нового материала.

- Мотивационная беседа.

Возможность практического использования ядерной энергии появилась только после открытия реакции деления ядер урана.

  - Историческая справка

В 1940 г. советские физики Г.Н.Флеров и К.А.Петржак обнаружили самопроизвольное деление ядер урана. Примерно в это же время немецкие физики О.Ган и Ф.Штрассман открыли, что ядро урана при бомбардировке его нейтронами образует элементы, расположенные в середине периодической системы Менделеева.

Объяснение этого явления было дано немецким учёным О.Фришем и австрийским физиком Л.Мейнтнер. Они предположили, что ядро урана, захватив медленный нейтрон, превращается в ядро радиоактивного изотопа урана-236, которое распадается на два осколка X и Y, при этом выделяется несколько нейтронов

(слайд №1)

- Изучение нового материала.

Реакция происходит по схеме:

(слайд №2)

235          1            236                                             1

U +  n →    U → X + Y + 2,3  n

92            0            92                                               0

Более поздние исследования показали, что в результате бомбардировки ядер урана нейтронами могут образовываться осколки до 80 сортов, массы которых относятся примерно как 2:3 (слайд №2)

Пример одной из возможных реакций:

(слайд №3)

235          1            140             94                             1

U +  n →    Ce +   Zr + 6e + 2  n

92            0            58               40                             0

Практическая часть:

- Подсчитайте энергетический выход реакции и выразите энергию в Джоулях.

Учащиеся решают задачу.

Решение задачи №1 (слайд №3)

Дано:                      Решение:

mU=235,0439 а.е.м.            m1=235,0439+ 1,0087 = 236,0526 а.е.м.

mCe=139,9054 а.е.м

mZr=93,9036 а.е.м.

m6e=0,0033 а.е.м.                m2=139,9054+ 93,9036+ 0,0033 = 235,8296 а.е.м.

Найти: E0

Δm=0,223 а.е.м.

E0=0,223 ∙ 931,5 ≈ 208 МэВ ≈

≈ 208 ∙ 1,6 ∙ 10-19 ≈ 332,8 ∙ 10-13 Дж

- Проверьте результат     (слайд №3)

Эта энергия уносится осколками и нейтронами в виде их кинетической энергии, а также гамма-излучениями, сопровождающим эту реакцию.

- Рассчитайте энергию, которая выделится при делении 1 грамма U-235, при условии, что делению подвергается каждый атом.      (слайд №4)

Решение задачи №2 (слайд №4)

Дано:                               Решение:

m=1г=0,001 кг                   N=m/М ∙ NA

M=0,238 кг/моль

Найти: E                        N=0,001 ∙ 6 ∙ 1023=

0,238

= 0,025 ∙ 1023

E=N ∙ E0

E=0,025 ∙ 1023 ∙ 332,8 ∙ 10-13 = 83,2 ∙ 109 Дж

Проверьте результат

(слайд №4)

- Какое количество угля потребуется сжечь, чтобы получить такое же количество энергии, которое выделится при делении 1 грамма урана.

(слайд №4)

Решение задачи №3 (слайд №4)

Дано:                           Решение:

E=83,2 ∙ 109 Дж               m=Q

q=29 ∙ 106 Дж/кг                    q

Найти: my                    m=83,2 ∙ 109 =

29 ∙ 106 Дж/кг

≈ 2,87 ∙ 103 кг

Проверьте результат    (слайд №4)

Обсудим полученные результаты.

III. Интерактивная часть.  Работа в группах.

Деление ядер урана имеет две важные особенности:

1) При делении каждого ядра выделяется значительная энергия.

2) Каждый акт деления сопровождается вылетом 2,3 нейтронов, которые могут вызвать деление других ядер, т.е. сделать реакцию цепной.

- Рассмотрим условия протекания цепной ядерной реакции.

Примечание: класс разбивается на 3 группы: физики, инженеры и экологи

Сделать это нужно до урока, для того чтобы учащиеся смогли поработать с дополнительной литературой.

Физики рассматривают условия протекания ядерной реакции.

Инженеры изучают устройство и принцип действия ядерного реактора.

Экологи обсуждают вопросы экологической безопасности АЭС.

Учащиеся работают с учебником Физика-11, §109, 110 и дополнительной литературой.

Ожидаемый результат от работы групп:

Учащиеся отвечают на поставленные вопросы и результаты представляют в виде презентации.

Оценивается работа всей группы.

Вопросы для физиков:

  - Что называют цепной ядерной реакцией?

  - Что называют коэффициентом

размножения нейтронов? Как протекает ц.я.р. при k≥1, k<1?

  - Какие факторы влияют на коэффициент размножения нейтро-нов?

  - Что называют критической массой?

Предполагаемые ответы:

1.Цепной ядерной реакцией называется реакция, в которой частицы, вызывающие её (нейтроны), образуются как продукты этой реакции.    (слайд №5)

2.Для протекания цепной ядерной реакции важен коэффициент размножения нейтронов.

(слайд №6)

Коэффициентом размножения нейтронов называют отношение числа нейтронов в каком-либо «поколении» к числу нейтронов предшествующего «поколения».

Обозначают k    (слайд №7)

Если k≥1, цепная реакция идёт;

k<1, цепная реакция невозможна.

Для стационарного течения цепной реакции k=1. Уже при k=1,01 почти мгновенно произойдет взрыв (слайд №8).

3. Факторы, влияющие на коэффициент размножения нейтронов.

Захват медленных нейтронов ядрами урана-235 с последующим делением и захватом быстрых нейтронов с последующим делением;

захватом нейтронов без деления;

захватом нейтронов продуктами деления, замедлителем и конструктив-ными элементами установки;

вылетом нейтронов из делящегося вещества наружу.

(слайд №9)

4. Критической массой называют наименьшую массу делящегося вещества, при которой может протекать цепная ядерная реакция.

Примеры: mU-235=50 кг

mPu=9 кг

mU-233=16 кг

Вопросы для группы инженеров: каков принцип действия ядерного реактора?

Ответы группы инженеров:

- Цепная ядерная реакция протекает в устройствах, которые называются ядерным реактором.    (слайд №10)

Основные части ядерного реактора любого типа: активная зона, где находится ядерное топливо и протекает цепная ядерная реакция; отражатель нейтронов, окружающий активную зону; оболочка биологической защиты от нейтронного и гамма-излучения (обычно выполняется из бетона с железным наполнителем).

Ядерное топливо в реакторе размещено в тепловыделяющих элементах (ТВЭЛах), представляющих собой, как правило, металлические или карбидные пеналы (карбиды – соединения углерода с металлами, а также с кремнием и бором), содержащие уран-235.

В состав реактора также входят блоки замедлителя из графита и регулирующие стержни из бора или кадмия, сильно поглощающие нейтроны. Введение этих стержней в активную зону реактора подавляет цепную реакцию, а выведение, наоборот, активизирует.

В активной зоне реактора находится система труб, по которым прокачивают теплоноситель (воду). Вода, находящаяся под давлением 100 атмосфер нагревается до 270°C и поступает в парогенератор, где отдаёт большую часть своей энергии воде второго контура и с помощью насоса вновь поступает в активную зону реактора. Вода второго контура в парогенераторе превращается в пар, который поступает в паровую турбину, приводящую в действие электрогенератор.

Прошедший через турбину пар поступает в конденсатор, где охлаждается и превращается в воду, которая вновь подаётся в парогенератор. Охлаждение пара в конденсаторе происходит холодной водой третьего контура, которая через заборные устройства поступает из водоёма.

Группа экологов:  (слайд №11)

- Доля атомной энергетики в мировом производстве электрической энергии составляет 17% (около 2000 млрд. к Вт∙ч.)

По данным за 1999 г. Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) мировую атомную энергетику представляют 450 атомных реакторов, работающих в 31 стране.

Во Франции доля атомной энергии – 77%, Бельгии – 56%, Швеции – 53%, в США – 19%, в России – 11%.

На территории России расположено 9 АЭС, из них 8 в европейской части. Самая крупная АЭС в России – Курская.

- Положительные факторы:

- Если бы те 17% мирового производства электроэнергии, которые дают АЭС производили бы ТЭС, работающие на угле, то в атмосферу дополнительно поступало бы около 1 млрд. тонн углекислого газа в год, а также десятки миллионов тонн оксидов серы, азота и других вредных выбросов.

- Отрицательные факторы:

- Тепловое загрязнение («сброс» огромного количества теплоты в воздух и воду): изменяет климат региона, где расположена АЭС, увеличивает влажность воздуха, загрязняет водоёмы и делает невозможным использовать их для питьевого водоснабжения и разведения рыбы.

- Наличие радиоактивных отходов и проблемы их утилизации.

- Радиоактивное излучение (существует на всех этапах топливного цикла и работ АЭС)

- Аварийные ситуации   (слайд №11)

Подведя итоги  Чернобыльской катастрофы, произошедшей в 1986 году, отметим, что погибло 80 тыс. человек, пострадало более 3 млн. человек, из которых 1 млн. – дети. Чернобыль принёс убытки, сравнимые с бюджетами целых государств, а последствия катастрофы не удастся преодолеть в обозримое время.

IY. Рефлексия.

Обсуждение работы групп по следующим направлениям.

Какие реакции называют цепными?

- Какие факторы влияют на протекание цепной ядерной реакции? При каком условии возможен взрыв?

- Какие изотопы урана используются для осуществления цепной ядерной реакции? Почему?

- Какую роль играет замедлитель и регулирующие стержни?

- Чем опасно тепловое загрязнение?

- Ваши «за» и «против» атомной энергетике.

  - Какие вопросы вы хотели бы задать группам?

V. Подведение итогов.

1. Выставление оценок.

2. Домашнее задание.

Литература:

- Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев; Физика 11 кл.; Москва, «Просвещение», 2006г.;

- Н.Н.Шахмаев; Физика 10 кл.; Москва, «Просвещение», 1984 г.;

- Г.Н.Степанова; Сборник задач по физике;

- Е.Э.Боровский; Материал к уроку-лекции «Атомная энергетика: проблемы экологии».

-